| 程力威牌CLW5161GSSE5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161GSSE5洒水车 | 公告批次: | 314 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161GSSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181130 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.29 |
| 额定载质量 | 8855(Kg) | 整备质量 | 6750(Kg) |
| 外形尺寸 | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/11,24/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:9.29立方米;带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950;8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。2. 选装不带后操作平台。不带后操作平台时,整车长度/前悬/后悬/离去角/罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):6950,7150/1250,1450/1750/13/4200×2200×1250/3950;7500,7700/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4500; 7700,7900/1250,1450/1750/13/4800×2000×1300/4700。3. 当选装后操作平台时可选装喷雾机组。4.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度530mm。5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1168GLJ5 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1910,1960,1760,1810 | 后轮距: | 1800,1860,1690 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 YCD4T4S-130 YC4FA130-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 3857 2982 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 95 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1H××××××××× LGHXFD1L××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFD1S××××××××× LGHXFG1S××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1H××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1L××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1M××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1P××××××××× LGHXFC1S××××××××× LGHXFC1S××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |