| 程力威牌CLW5163GSSB5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5163GSSB5洒水车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5163GSSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 15795(Kg) | 容积: | 9.55 |
| 额定载质量 | 9100(Kg) | 整备质量 | 6500(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500×2480×3080,3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/7(°) | 前悬/后悬: | 1365/2435(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5200,4700,4800,5150(mm) |
| 轴荷: | 5600/10195 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积:9.55立方米,该车可选装椭圆罐体和矩圆罐体,当选装椭圆罐体时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5200×2100×1310(椭圆);当选装矩圆罐体时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5200×2000×1350。2、仅选用4700mm轴距底盘;当选装带导流罩驾驶室时整车高度为3080mm;当选装不带导流罩驾驶室时整车高度为3000mm。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度480mm。4、ABS型号44600XXXX0,厂家威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、随底盘选装驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化和洒水。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1930,1914,1970 | 后轮距: | 1800,1840 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 4460 3760 4460 | 125 136 125 134 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |