| 程力威牌CLW5180GSSS5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GSSS5洒水车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GSSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.81 |
| 额定载质量 | 10370,10305(Kg) | 整备质量 | 7500(Kg) |
| 外形尺寸 | 8340,8140×2550×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 10/13(°) | 前悬/后悬: | 1340/2300(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1,仅选用4500mm和4700mm轴距底盘改装。2,罐体有效容积10.81立方米,该车整车长/轴距/罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)的对应关系为(mm): 8340/4700/5000×2300×1500;8140/4500/4800×2300×1500。2,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS装置生产型号及厂家:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。4,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。5.可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯,B、后部带LED箭头指示灯,C、后部带弧形喷雾装置。6.安装具有卫星定位功能的车辆行驶记录仪。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1180LA1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1927,1935 | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.180E50 WP6.200E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 WP6.220E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 6750 4730 6750 6750 | 132 147 136 180 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2G1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |