| 程力威牌CLW5162GSSE5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5162GSSE5洒水车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5162GSSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.34 |
| 额定载质量 | 9300,8900(Kg) | 整备质量 | 6505,6905(Kg) |
| 外形尺寸 | 7630,8180,8580×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/12,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1230/2450,1230/2650(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.罐体有效容积:9.34立方米,仅选用3950mm、4500mm及4700mm轴距底盘改装。整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系为(mm):7630/3950/2450/12/4300×2150×1480/6505/9300,8180/4500/2450/12/4800×2150×1330/6905/8900,8580/4700/2650/11/5200×2150×1230/6905/8900。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度520mm。3. ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。4.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6,该车可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、后部带弧形喷雾装置。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1858,1949,1765,1891 | 后轮距: | 1806,1865,1750 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 4214 | 125 136 132 118 155 125 105 118 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |