| 程力威牌CLW5251GSSE5NG型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5251GSSE5NG洒水车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5251GSSE5NG | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 13.54 |
| 额定载质量 | 12965,12900(Kg) | 整备质量 | 11905(Kg) |
| 外形尺寸 | 9920×2520×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 28/11(°) | 前悬/后悬: | 1460/2810(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5350+1300,5700+1300(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积13.54立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm): 6500×2200×1400。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS的型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。6.仅选用4350+1300轴距底盘改装。7.可选装常规后部、选装带弧形喷雾及LED箭头指示灯、选装带LED箭头指示灯、选装带弧形喷雾。8、可选装气柜。9、可选装新款外观。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1250GD5NJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1986 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | NG | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6MK280N-50 YC6MK300N-50 YC6G260N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 10338 10338 7800 | 206 221 191 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX4L43××××××××× LXUX4L44××××××××× LXUX4L45××××××××× LXUX4M43××××××××× LXUX4M44××××××××× LXUX4M45××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |