| 程力威牌CLW5140GSSE5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5140GSSE5洒水车 | 公告批次: | 306 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5140GSSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180404 |
| 总质量 | 14060(Kg) | 容积: | 8.78 |
| 额定载质量 | 8435,8370(Kg) | 整备质量 | 5495(Kg) |
| 外形尺寸 | 7100,7250×2520×2900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/24(°) | 前悬/后悬: | 1300/2000,1450/2000(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积:8.78立方米,仅选用3800mm轴距,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)为( mm):4200×2200×1400;整车长(mm)/前悬(mm)对应关系为:7100/1300,7250/1450。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号为3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。5、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化等。7、可选装老款外观。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1140GSZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1815,1860 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4D150-50 WP3.7Q140E50 WP4.1Q165E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4214 3660 4088 | 110 103 120 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |