| 程力威牌CLW5160GSSE5NG型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GSSE5NG洒水车 | 公告批次: | 302 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GSSE5NG | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171204 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 8.49 |
| 额定载质量 | 8090(Kg) | 整备质量 | 7715(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500,8050×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/13(°) | 前悬/后悬: | 1430/2120(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,该车仅选用4500mm和4950mm轴距底盘改装。2,罐体有效容积为8.49立方米。3,整车长/轴距/罐体尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):8500/4950/4950×2000×1250;8050/4500/4500×2100×1320。4,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510.5,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.6,专用装置:罐体,主要要用于园林绿化及洒水。7,该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GD5NJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1876 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | NG | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 湖北函宇动力科技有限公司 | 6494 6494 7800 4750 6700 6700 | 140 155 170 147 140 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2K11××××××××× LXUX2K12××××××××× LXUX2K13××××××××× LXUX2L11××××××××× LXUX2L12××××××××× LXUX2L13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |