| 程力威牌CLW5161GSSB5型洒水车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161GSSB5洒水车 | 公告批次: | 292 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161GSSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170122 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.03 |
| 额定载质量 | 8605,7605(Kg) | 整备质量 | 7200,8200(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,8400,8200,7800,7600×2480×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/8,16/10,16/6(°) | 前悬/后悬: | 1365/2335,1365/1735,1365/2535(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5200(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸长/整备质量/轴距/后悬/离去角/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)对应关系: a、带洒水平台时,罐体有效容积:9.03立方米,7200/8400/4700/2335/8/5000×2000×1300,7200/8200/4500/2335/8/4800×2050×1350; b、不带洒水平台时,罐体有效容积:9.03立方米,7200/7800/4700/1735/10/5000×2000×1300,7200/7600/4500/1735/10/4800×2050×1350; c、带喷雾机组时,罐体有效容积:7.98立方米,8200/8600/4700/2535/6/4200×2060×1360,8200/8400/4500/2535/6/4000×2100×1400。 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):500。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、选装导流罩.ABS系统型号/生产企业对应关系:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1169VKPHD-A1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10,10/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1930,1883 | 后轮距: | 1800,1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PDB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |